Zakres inwestycji podlegający wycenie:

- Wiata magazynowa osadu - wykonać zgodnie z aneksem MTM 01.2019r. (Rys. S-17 i A-1).

- Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z zakładów przemysłowych (ok. 150m) - wykonać zgodnie z aneksem MTM 01.2019r. (Rys. S-17 i A-1).

- Przepompownia odcieków z wiaty magazynowej wraz z rurociągiem tłocznym dn 40 wraz z włączeniem do istniejącej sieci. - wykonać zgodnie z aneksem MTM 01.2019r. (Rys. S-17 i A-1).

- Instalacja kanalizacji technologicznej (odciekowej) wraz z odwodnieniami liniowymi -  - wykonać zgodnie z aneksem MTM 01.2019r. (Rys. S-17 i A-1).

- Instalacja elektryczna wraz z zasilaniem z RT z aneksem MTM 01.2019r. (Rys. IE-7 i IE-1)

- Rozruchy technologiczne wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Uwaga!

Ze względu na ograniczony zakres inwestycji, nie należy wyceniać:

- Budynku biurowo-administracyjnego,

- Zbiornika ścieków dowożonych,

- Robót drogowych przy budynku biurowym,

- Robót związanych z wykonaniem ogrodzenia,

- Kanalizacji sanitarnej przy budynku biurowym,

- Rurociągów tłocznych na potrzeby pompy ciepła,

- Rurociągu tłocznego z lokalnej przepompowni do zbiornika ścieków dowożonych,

- Komory ujmowania ścieków oczyszczonych na potrzeby pompy ciepła,

- Podwyższenia komór nitryfikacji i denitryfikacji,

- Studni SD oraz rurociągów ze zbiornika ścieków dowożonych do studni SD.

- Likwidacji istniejącego rurociągu tłocznego

Dodatkowe uwagi:

- Wiata magazynowa osadu - zgodnie z aneksem MTM 01.2019r. (Rys. S-17 i A-1). Jest to nowa lokalizacja obiektu. Wycena powinna zostać wykonana na podstawie aneksu, powinna także zawierać tworzywową przepompownię oraz rurociąg PE40 odprowadzający ścieki z wiaty, a także instalacje elektryczne wraz z zasilaniem z RT. Nie należy wyceniać demontażu istniejącego rurociągu zaznaczonego na rys. A-1,

- Inwestycję należy rozpocząć od wykonania nowego rurociągu tłocznego PE 160 wraz z włączeniem w istniejący rurociąg.

- Likwidacja istniejącego rurociągu tłocznego – w przypadku wystąpienia kolizji rurociągu z nowym obiektem (wiatą magazynową), Zamawiający dokona demontażu we własnym zakresie. W przypadku braku kolizji, rurociąg pozostanie w istniejącym stanie jako nieczynny.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na STWIORB, gdyż z tego dokumentu wynikają szczegółowe parametry urządzeń, które nie są zawarte w dokumentacji projektowej.

- Potencjalny wykonawca powinien przewidzieć, że część robót budowlanych będzie utrudniona ze względu na charakter pracy oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia pracuje w trybie ciągłym, a okresowe wyłączenia związane z inwestycją, mogą nastąpić po konsultacjach z zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem.